## Slide 1
컨트롤웍스
현장실습생
권 우 진
Simulink HCU Raptor Library 교체
2020.02.24

## Slide 2
교체 배경
주요 Library Model 교체
  Measurement
  Adjustment
  Override
  Interpolate(Lookup Table)
CAN Rx 수정
결과
Contents

## Slide 3: 교체 배경
1. 교체 배경

## Slide 4
1. 교체 배경
Raptor Library → Motohawk Library
  Hybrid 차량의 모터와 엔진의 구동을 제어하는 HCU Simulink Model
  Simulink code를 imbedded code로 변환 시키는 기존 Raptor Library에 호환성 문제점 존재
  Raptor Library를 Motohawk Library로 교체

## Slide 5: 주요 Library Model 교체
2. 주요 Library Model 교체
Notes: 사실 단순히 비교하여 parameter를 설정하는 것이 공통적인 부분이고, 여기에선 유의점을 위주로 설명드리겠습니다.

## Slide 6
2. 주요 Library Model 교체 – Measurement
Measurement → Probe
  Model name부터 gain값, unit text등의 모든 parameter를 동일하게 설정
  해당 name의 모델이 저장되는 위치를 설정하는 parameter인 Function이 motohawk에선 Instrument Group으로 명명
Raptor
Motohawk

## Slide 7
2. 주요 Library Model 교체 – Adjustment
Adjustment – calibration tool에서 값을 받음
  나머지 parameter 모두 동일하게 설정
Raptor | Motohawk
Display as | View value as
Function | Instrument Group
Storage | Behavior
Initial value | Default value

## Slide 8
2. 주요 Library Model 교체 – Override
override – input값을 그대로 출력하거나 calibration tool에서의 값을 출력
  Name을 포함한 모든 Parameter를 동일하게 설정
Raptor
Motohawk

## Slide 9
2. 주요 Library Model 교체 – Interpolate
Interpolate – Lookup table과 같은 역할
  Simulink의 기본 Lookup table과는 달리, raptor와 Motohawk는 table 값이 interpolate에 저장되고 x축, y축 값은 Prelookup model (Raptor는 Axis) 에 따로 지정됨
  Raptor에서 storage parameter가 모두 calibration으로 설정
  Motohawk는 storage parameter에 calibration이 존재하지 않기 때문에 Non Volatile로 설정
  나머지 parameter는 동일하게 설정
Raptor
Motohawk
Notes: Raptor model 에선 storage parameter가 default로 calibration으로 설정되며, 모든 모델이 calibration 으로 설정됨.

## Slide 10
2. 주요 Library Model 교체 – Interpolate
Axis reference → Prelookup reference
  다른 axis, prelookup model을 참조하여 같은 model을 생성
  Name parameter만 설정하면, 해당하는 model을 참조
  Motohawk는 raptor와 다르게, 참조하는 원본 model의 name에 ‘IdxArr’를 붙여서 지정해야 함
Raptor
Motohawk

## Slide 11
CAN Rx 수정
3. CAN Rx 수정
Notes: 다음으로 CAN Rx 부분을 변경한 내용에대해 설명드리겠습니다 이 부분만 따로 설명하는 이유는 앞선 단순 교체작업과는 달리, CAN Rx는 block 의 마스킹을 변경해주는 작업이 필요했기때문

## Slide 12
3. CAN Rx 수정 – HCU 구조
HCU 구조
  HCU – Foreground – Sensors – CAN 내부에 CAN을 통해 message를 받는 Block이 존재

## Slide 13
3. CAN Rx 수정 – HCU 구조
HCU 구조
CAN Rx message
Rx message status
Rx Field
Bus creator

## Slide 14
3. CAN Rx 수정 – Raptor
기존 Raptor Library Model의 Masking
  CAN Rx Message에서 message 값을 찾아, msgnam에 저장
  RxMsgStatus block icon에 msgnam이 표시됨
RxMsgStatus block의 mask Initialization

## Slide 15
3. CAN Rx 수정 – Raptor
기존 Raptor Library Model의 Masking
  이전 Rx message를 포함하는 상위 block의 initialization에서 CANBlockInit 함수가 실행

## Slide 16
3. CAN Rx 수정 – Raptor
기존 Raptor Library Model의 Masking
  CANBlockinit 함수가 실행되면 내부 RxMsgStatus block의 parameter인 msgnam과 Rx message에서 CANbus 이름을 현재 block의 parameter인 msgnam과 msgbus에 저장

## Slide 17
3. CAN Rx 수정 – Raptor
기존 Raptor Library Model의 Masking
  Icon drawing commands를 통해 현재 block에 message name과 CANbus name이 표시됨

## Slide 18
3. CAN Rx 수정 – Raptor
기존 Raptor Library Model의 Masking
상위 Block
referencing
referencing
msgnam
msgnam
CANbus
referencing

## Slide 19
3. CAN Rx 수정 – Motohawk
Motohawk를 위한 mask 수정
상위 Block
referencing
msgnam
CANbus
Msgnam
수동입력
Msgnam, CANbus parameter 추가

## Slide 20
3. CAN Rx 수정 – Motohawk
상위 Block masking 수정
  Parameter 추가
    수동으로 입력할 수 있도록 msgnam과 msgbus추가
*CAN Tx도 동일하게 수정

## Slide 21
3. CAN Rx 수정 – Motohawk
상위 Block masking 수정
  Initialization의 CANBlockInit 함수 수정
내부 Bus creator의 output port 이름과 현재 Block의 이름을 msgnam으로 지정하는 명령문 제외한 나머지 주석처리
*CAN Tx도 동일하게 수정

## Slide 22
3. CAN Rx 수정 – Motohawk
RxMsgStatus Block masking 수정
  Initialization 수정
    Msgnam parameter에 CAN Rx message로 부터 받은 값을 저장하는 명령문을 주석처리 함으로써 상위 Block에서 입력한 msgnam을 사용하도록 수정

## Slide 23
3. CAN Rx 수정 – Motohawk
결과 구조
상위 Block
referencing
msgnam
CANbus
Msgnam
수동입력
Msgnam, CANbus parameter 추가

## Slide 24
결과
4. 결과

## Slide 25
4. 결과